## Slide 2: Konsept
Fjerne trykkompensatoren fra det hydrauliske systemet med formålet å fjerne oscillering fra systemet
Ved bruk av trykkompensator får man et bestemt flow til en bestemt åpning av retningsventilen.
Siden trykkompensatoren fjernes trenger man å måle trykkene på hver side av ventilen, og bruke strupningsformelen til å regne ut flow gjennom ventilen.

## Slide 3: Kontrollsystem
Feed Forward
System
DCV
PID
Referance

## Slide 4: Simulerings model
Bruke modell av kranen til å lage, og optimalisere, kontrollsystemet til den hydrauliske styringen
Justering av modellen ved å bruke måledata.
  Modellere friksjonen i systemet
  Modellere hydrauliske ventiler
  Finne parameter og justere på teoretiske parameter
Potensiale for å teste andre konfigurasjoner som ikke er mulig å teste i labben.

## Slide 5: PLS og Kranen
Normalisering og skalering
Trådløs styring gjennom HMI
Logging av data gjennom OPC
PLS/RIO
Ventil
Sensor
Aktuator
HMI

## Slide 6: Planer for testing
Hver enkelt akutuator
2 aktuatorer kombinert
2 aktuatorer med forstyrrelse fra en 3. aktuator

## Slide 7: Sammenligning av modell og virkelighet